## Slide 1: IP routing
Netteknik 1
- flytter pakkerne effektivt på lag 3!

## Slide 2: Routingsteknik
Routere er de enheder på netværket som kan flytte IP datapakker mellem forskellige logiske netværk (IP net)
Routere er normalt Default gateway for enheder der er medlem af et bestemt LAN, og routeren kender dermed ‘alle andre net’!
Routere ‘snakker sammen’ med andre routere via routing protokoller, og de lærer dermed – dynamisk - mange andre netværk at kende 
IP pakke
IP pakke
IP pakke
Router
protocol pakke

## Slide 3: Routetabellen
Alle Host har en routetabel
Routetabellen indeholder liste over alle kendte logiske net.
Routetabellen bruges til bestemme hvor den enkelte Host skal sende IP-pakker hen.

## Slide 4: Routing protokoller
En routing protokol tillader routere at kommunikere med andre routere for at opdatere og vedligeholde deres router tabeller. På den måde deles router informationen mellem routerne. Eksempler på routing protokoller er:
  RIP (Routing Information Protocol)
  EIGRP (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol)
  OSPF (Open Shortest Path First)
  IS-IS (Intermediate System to Intermediate System)
En routed protokol er enhver netværks protokol som har information om netværks adresser, så data kan sendes fra node til node og fra netværk til netværk. Eksempler på routede protokoller er:
  IP (Internet Protokol)
  IPX (Internetwork Packet eXchange)
Men den gamle Ethernet LAN protokol NetBEUI (Net BIOS Extended User Interface) er ikke en routed protokol fordi den mangler IP adresser

## Slide 5: Opbygning af Routetabellen
Routetabellen kan modtage informationer både statisk og dynamisk:
  Statisk opbygning
    Informationer til tabellen indtastes manuelt.
  Dynamisk
    Informationer til tabellen modtages automatisk via routningsprotokollerne:
      RIP, OSPF, IGRP, BGP….
    Der er to typer dynamiske routningsprotokoller:
      Distance Vector
      Link State

## Slide 6: Netværk til demonstration af RIP

## Slide 7: Én routetabel i hver router
Routertabel R1 | 
NETVÆRK | SENDES TIL
195.181.54/24 | 195.181.54.0
195.181.55/24 | 192.168.1.10
195.181.56/24 | 192.168.1.6
0.0.0.0 | 192.168.1.6
Routertabel R2 | 
NETVÆRK | SENDES TIL
195.181.54/24 | 192.168.1.9
195.181.55/24 | 195.181.55.0
195.181.56/24 | 192.168.1.14
0.0.0.0 | 192.168.1.14
Routertabel R3 | 
NETVÆRK | SENDES TIL
195.181.54/24 | 192.168.1.5
195.181.55/24 | 192.168.1.13
195.181.56/24 | 195.181.56.0
0.0.0.0 | 195.181.56.1
Routertabel R4 | 
NETVÆRK | SENDES TIL
195.181.54/24 | 195.181.56.2
195.181.55/24 | 195.181.56.2
195.181.56/24 | 195.181.56.0
0.0.0.0 | 192.168.1.17

## Slide 8: Statisk kontra dynamisk routing
Statiske routes
  Manuelt opsatte og faste routes i router tabellen
  De ændres kun når administratoren mener der er behov for det
  Denne form for routing er meget tidskrævende og besværlig, idet der ikke sker en automatisk ændring/opdatering af route tabellen hvis nettet f.eks. ændres pga. et nedbrud i en netværksforbindelse
  En statisk route kan fx være gateway adressen for en PC
Dynamiske routes
  Router protokoller som opsætter router tabellen automatisk og finder den bedste vej at route data. Routen ændres automatisk hvis der sker ændringer i nettet
  Routing metric (måleenhed til ”den bedste vej” at route data) kan være:
    Belastning, Antal router hop, Båndbredde, Stabilitet, Delay og Pris

## Slide 9: Hvordan virker RIP routing?
Vi tager udgangspunkt i protokollen RIP:
  En ældre protokol - Routing Information Protocol
  RIP er en Distance Vector protocol
  Routere som bruger RIP sender som standard hele sin Routetabel til alle sine naboroutere hvert 30. Sekund.
  RIP findes i to versioner
    RIP Version 1. Kan ikke finde ud af subnetting
    RIP Version 2. Kan finde ud af subnetting.
  I det følgende afsnit demonstreres RIP protokollens funktion 

## Slide 10: R1, R2 og R3 er lige tændt …
Routertabel R1 |  | 
NETVÆRK | SENDES TIL | HOP
195.181.54/24 | 195.181.54.1 | 1
192.168.1.4/30 | 192.168.1.5 | 1
192.168.1.8/30 | 192.168.1.9 | 1
Routertabel R2 |  | 
NETVÆRK | SENDES TIL | HOP
195.181.55/24 | 195.181.55.1 | 1
192.168.1.8/30 | 192.168.1.10 | 1
192.168.1.12/30 | 192.168.1.13 | 1
Routertabel R3 |  | 
NETVÆRK | SENDES TIL | HOP
195.181.56/24 | 195.181.56.2 | 1
192.168.1.4/30 | 192.168.1.6 | 1
192.168.1.12/30 | 192.168.1.14 | 1
X

## Slide 11: R1, R2 og R3 er lige tændt …
Routertabel R1 |  | 
NETVÆRK | SENDES TIL | HOP
195.181.54/24 | 195.181.54.1 | 1
192.168.1.4/30 | 192.168.1.5 | 1
192.168.1.8/30 | 192.168.1.9 | 1
Routertabel R2 |  | 
NETVÆRK | SENDES TIL | HOP
195.181.55/24 | 195.181.55.1 | 1
192.168.1.8/30 | 192.168.1.10 | 1
192.168.1.12/30 | 192.168.1.13 | 1
Routertabel R3 |  | 
NETVÆRK | SENDES TIL | HOP
195.181.56/24 | 195.181.56.2 | 1
192.168.1.4/30 | 192.168.1.6 | 1
192.168.1.12/30 | 192.168.1.14 | 1
X
Systemadministratoren har gjort sit arbejde og indtastet alle de lokale interfaces ip adresser, så de står allerede i tabellen når routeren starter op – se f.eks. R3

## Slide 12: R1 opdaterer R2 via RIP pakke
Routertabel R1 |  | 
NETVÆRK | SENDES TIL | HOP
195.181.54/24 | 195.181.54.1 | 1
192.168.1.4/30 | 192.168.1.5 | 1
192.168.1.8/30 | 192.168.1.9 | 1
Routertabel R2 |  | 
NETVÆRK | SENDES TIL | HOP
195.181.55/24 | 195.181.55.1 | 1
192.168.1.8/30 | 192.168.1.10 | 1
192.168.1.12/30 | 192.168.1.13 | 1
195.181.54/24 | 192.168.1.9 | 2
192.168.1.4/30 | 192.168.1.9 | 2
192.168.1.8/30 | 192.168.1.9 | 2
Routertabel R3 |  | 
NETVÆRK | SENDES TIL | HOP
195.181.56/24 | 195.181.56.2 | 1
192.168.1.4/30 | 192.168.1.6 | 1
192.168.1.12/30 | 192.168.1.14 | 1
R1
X

## Slide 13: To mulige veje til 192.168.1.8?
Routertabel R1 |  | 
NETVÆRK | SENDES TIL | HOP
195.181.54/24 | 195.181.54.1 | 1
192.168.1.4/30 | 192.168.1.5 | 1
192.168.1.8/30 | 192.168.1.9 | 1
Routertabel R2 |  | 
NETVÆRK | SENDES TIL | HOP
195.181.55/24 | 195.181.55.1 | 1
192.168.1.8/30 | 192.168.1.10 | 1
192.168.1.12/30 | 192.168.1.13 | 1
195.181.54/24 | 192.168.1.9 | 2
192.168.1.4/30 | 192.168.1.9 | 2
192.168.1.8/30 | 192.168.1.9 | 2
Routertabel R3 |  | 
NETVÆRK | SENDES TIL | HOP
195.181.56/24 | 195.181.56.2 | 1
192.168.1.4/30 | 192.168.1.6 | 1
192.168.1.12/30 | 192.168.1.14 | 1
R1
X

## Slide 14: Mindst antal hop vælges!
Routertabel R1 |  | 
NETVÆRK | SENDES TIL | HOP
195.181.54/24 | 195.181.54.1 | 1
192.168.1.4/30 | 192.168.1.5 | 1
192.168.1.8/30 | 192.168.1.9 | 1
Routertabel R2 |  | 
NETVÆRK | SENDES TIL | HOP
195.181.55/24 | 195.181.55.1 | 1
192.168.1.8/30 | 192.168.1.10 | 1
192.168.1.12/30 | 192.168.1.13 | 1
195.181.54/24 | 192.168.1.9 | 2
192.168.1.4/30 | 192.168.1.9 | 2
Routertabel R3 |  | 
NETVÆRK | SENDES TIL | HOP
195.181.56/24 | 195.181.56.2 | 1
192.168.1.4/30 | 192.168.1.6 | 1
192.168.1.12/30 | 192.168.1.14 | 1
R1
X

## Slide 15: R1 opdaterer R3
Routertabel R1 |  | 
NETVÆRK | SENDES TIL | HOP
195.181.54/24 | 195.181.54.1 | 1
192.168.1.4/30 | 192.168.1.5 | 1
192.168.1.8/30 | 192.168.1.9 | 1
Routertabel R2 |  | 
NETVÆRK | SENDES TIL | HOP
195.181.55/24 | 195.181.55.1 | 1
192.168.1.8/30 | 192.168.1.10 | 1
192.168.1.12/30 | 192.168.1.13 | 1
195.181.54/24 | 192.168.1.9 | 2
192.168.1.4/30 | 192.168.1.9 | 2
Routertabel R3 |  | 
NETVÆRK | SENDES TIL | HOP
195.181.56/24 | 195.181.56.2 | 1
192.168.1.4/30 | 192.168.1.6 | 1
192.168.1.12/30 | 192.168.1.14 | 1
195.181.54/24 | 192.168.1.5 | 2
192.168.1.8/30 | 192.168.1.5 | 2
R
1
X

## Slide 16: R2 opdaterer R3
Routertabel R1 |  | 
NETVÆRK | SENDES TIL | HOP
195.181.54/24 | 195.181.54.1 | 1
192.168.1.4/30 | 192.168.1.5 | 1
192.168.1.8/30 | 192.168.1.9 | 1
Routertabel R2 |  | 
NETVÆRK | SENDES TIL | HOP
195.181.55/24 | 195.181.55.1 | 1
192.168.1.8/30 | 192.168.1.10 | 1
192.168.1.12/30 | 192.168.1.13 | 1
195.181.54/24 | 192.168.1.9 | 2
192.168.1.4/30 | 192.168.1.9 | 2
Routertabel R3 |  | 
NETVÆRK | SENDES TIL | HOP
195.181.56/24 | 195.181.56.2 | 1
192.168.1.4/30 | 192.168.1.6 | 1
192.168.1.12/30 | 192.168.1.14 | 1
195.181.54/24 | 192.168.1.5 | 2
192.168.1.8/30 | 192.168.1.5 | 2
195.181.55/24 | 192.168.1.13 | 2
X
R
2

## Slide 17: Lidt efter: Alle routere opdateret!
Routertabel R1 |  | 
NETVÆRK | SENDES TIL | HOP
195.181.54/24 | 195.181.54.1 | 1
192.168.1.4/30 | 192.168.1.5 | 1
192.168.1.8/30 | 192.168.1.9 | 1
195.181.55/24 | 192.168.1.10 | 2
192.168.1.12/30 | 192.168.1.10 | 2
195.181.56/24 | 192.168.1.6 | 2
Routertabel R2 |  | 
NETVÆRK | SENDES TIL | HOP
195.181.55/24 | 195.181.55.1 | 1
192.168.1.8/30 | 192.168.1.10 | 1
192.168.1.12/30 | 192.168.1.13 | 1
195.181.54/24 | 192.168.1.9 | 2
192.168.1.4/30 | 192.168.1.9 | 2
195.181.56/30 | 192.168.1.14 | 2
Routertabel R3 |  | 
NETVÆRK | SENDES TIL | HOP
195.181.56/24 | 195.181.56.2 | 1
192.168.1.4/30 | 192.168.1.6 | 1
192.168.1.12/30 | 192.168.1.14 | 1
195.181.54/24 | 192.168.1.5 | 2
192.168.1.8/30 | 192.168.1.5 | 2
195.181.55/24 | 192.168.1.13 | 2
X

## Slide 18: Default Gateway tændes...
Routertabel R1 |  | 
NETVÆRK | SENDES TIL | HOP
195.181.54/24 | 195.181.54.1 | 1
192.168.1.4/30 | 192.168.1.5 | 1
192.168.1.8/30 | 192.168.1.9 | 1
195.181.55/24 | 192.168.1.10 | 2
192.168.1.12/30 | 192.168.1.10 | 2
195.181.56/24 | 192.168.1.6 | 2
Routertabel R2 |  | 
NETVÆRK | SENDES TIL | HOP
195.181.55/24 | 195.181.55.1 | 1
192.168.1.8/30 | 192.168.1.10 | 1
192.168.1.12/30 | 192.168.1.13 | 1
195.181.54/24 | 192.168.1.9 | 2
192.168.1.4/30 | 192.168.1.9 | 2
195.181.56/30 | 192.168.1.14 | 2
Routertabel R3 |  | 
NETVÆRK | SENDES TIL | HOP
195.181.56/24 | 195.181.56.2 | 1
192.168.1.4/30 | 192.168.1.6 | 1
192.168.1.12/30 | 192.168.1.14 | 1
195.181.54/24 | 192.168.1.5 | 2
192.168.1.8/30 | 192.168.1.5 | 2
195.181.55/24 | 192.168.1.13 | 2
Routertabel R4 |  | 
NETVÆRK | SENDES TIL | HOP
195.181.56/30 | 195.181.56.1 | 1
192.168.1.16/30 | 192.168.1.18 | 1
0.0.0.0 | 192.168.1.17 | 2

## Slide 19: Kort tid efter: Konvergens!
Routertabel R1 |  | 
NETVÆRK | SENDES TIL | HOP
195.181.54/24 | 195.181.54.1 | 1
192.168.1.4/30 | 192.168.1.5 | 1
192.168.1.8/30 | 192.168.1.9 | 1
195.181.55/24 | 192.168.1.10 | 2
192.168.1.12/30 | 192.168.1.10 | 2
195.181.56/24 | 192.168.1.6 | 2
192.168.1.16/30 | 192.168.1.6 | 3
0.0.0.0 | 192.168.1.6 | 4
Routertabel R2 |  | 
NETVÆRK | SENDES TIL | HOP
195.181.55/24 | 195.181.55.1 | 1
192.168.1.8/30 | 192.168.1.10 | 1
192.168.1.12/30 | 192.168.1.13 | 1
195.181.54/24 | 192.168.1.9 | 2
192.168.1.4/30 | 192.168.1.9 | 2
195.181.56/30 | 192.168.1.14 | 2
192.168.1.16/30 | 192.168.1.14 | 3
0.0.0.0 | 192.168.1.14 | 4
Routertabel R3 |  | 
NETVÆRK | SENDES TIL | HOP
195.181.56/24 | 195.181.56.2 | 1
192.168.1.4/30 | 192.168.1.6 | 1
192.168.1.12/30 | 192.168.1.14 | 1
195.181.54/24 | 192.168.1.5 | 2
192.168.1.8/30 | 192.168.1.5 | 2
195.181.55/24 | 192.168.1.13 | 2
192.168.1.16/30 | 195.181.56.1 | 2
0.0.0.0 | 195.181.56.1 | 3
Routertabel R4 |  | 
NETVÆRK | SENDES TIL | HOP
195.181.56/30 | 195.181.56.1 | 1
192.168.1.16/30 | 192.168.1.18 | 1
192.168.1.4/30 | 195.181.56.2 | 2
192.168.1.12/30 | 195.181.56.2 | 2
195.181.54/24 | 195.181.56.2 | 3
195.181.55/24 | 195.181.56.2 | 3
192.168.1.8/30 | 195.181.56.2 | 3
0.0.0.0 | 192.168.1.17 | 2

## Slide 20: RIP - teknisk set
Maksimum HOP-Count = 15
  Dvs. pakkerne kan maksimalt passere 15 routere på deres vej gennem nettet.
HOP-Count = 16 betyder uendeligt langt væk
  I praksis betyder det, at det interface på routeren der normalt har forbindelse med IP nettet (det logiske net) hvor HOP-Count er på 16, ikke har kontakt til nettet. Det logiske netværk kan ikke nås og fjernes derfor fra routetabellen.
Split-Horizon.
  En router sender ikke oplysninger tilbage til naboroutere som den har modtaget fra dem.

## Slide 21: RIP - teknisk set (fortsat)
Fordele
  Simpel opdatering.
  Simpel implementering.
  God til mindre net. Op til Ca. 20 routere
  Hvis nettet kun består af Cisco-routere se IGRP
Ulemper
  Periodiske opdateringer fylder båndbredde
  Langsom til at ”konvergere”. (Opdatere)
  Uegnet til større net.
  Tager ikke hensyn til båndbredde eller andre parametre.

## Slide 22: Når der sker ændringer …
Routertabel R1 |  | 
NETVÆRK | SENDES TIL | HOP
195.181.54/24 | 195.181.54.1 | 1
192.168.1.4/30 | 192.168.1.5 | 1
192.168.1.8/30 | 192.168.1.9 | 1
195.181.55/24 | 192.168.1.10 | 2
192.168.1.12/30 | 192.168.1.10 | 2
195.181.56/24 | 192.168.1.6 | 2
192.168.1.16/30 | 192.168.1.6 | 3
0.0.0.0 | 192.168.1.6 | 4
Routertabel R2 |  | 
NETVÆRK | SENDES TIL | HOP
195.181.55/24 | 195.181.55.1 | 1
192.168.1.8/30 | 192.168.1.10 | 1
192.168.1.12/30 | 192.168.1.13 | 1
195.181.54/24 | 192.168.1.9 | 2
192.168.1.4/30 | 192.168.1.9 | 2
195.181.56/30 | 192.168.1.14 | 2
192.168.1.16/30 | 192.168.1.14 | 3
0.0.0.0 | 192.168.1.14 | 4
Routertabel R3 |  | 
NETVÆRK | SENDES TIL | HOP
195.181.56/24 | 195.181.56.2 | 1
192.168.1.4/30 | 192.168.1.6 | 1
192.168.1.12/30 | 192.168.1.14 | 1
195.181.54/24 | 192.168.1.5 | 2
192.168.1.8/30 | 192.168.1.5 | 2
195.181.55/24 | 192.168.1.13 | 2
192.168.1.16/30 | 195.181.56.1 | 2
0.0.0.0 | 195.181.56.1 | 3
Routertabel R4 |  | 
NETVÆRK | SENDES TIL | HOP
195.181.56/30 | 195.181.56.1 | 1
192.168.1.16/30 | 192.168.1.18 | 1
192.168.1.4/30 | 195.181.56.2 | 2
192.168.1.12/30 | 195.181.56.2 | 2
195.181.54/24 | 195.181.56.2 | 3
195.181.55/24 | 195.181.56.2 | 3
192.168.1.8/30 | 195.181.56.2 | 3
0.0.0.0 | 192.168.1.17 | 2
X
Wan linien går ned … 

## Slide 23: R1 og R3 ‘opdager’ tabt WAN
Routertabel R1 |  | 
NETVÆRK | SENDES TIL | HOP
195.181.54/24 | 195.181.54.1 | 1
192.168.1.4/30 | 192.168.1.5 | 1
192.168.1.8/30 | 192.168.1.9 | 1
195.181.55/24 | 192.168.1.10 | 2
192.168.1.12/30 | 192.168.1.10 | 2
195.181.56/24 | 192.168.1.6 | 16
192.168.1.16/30 | 192.168.1.6 | 16
0.0.0.0 | 192.168.1.6 | 16
Routertabel R2 |  | 
NETVÆRK | SENDES TIL | HOP
195.181.55/24 | 195.181.55.1 | 1
192.168.1.8/30 | 192.168.1.10 | 1
192.168.1.12/30 | 192.168.1.13 | 1
195.181.54/24 | 192.168.1.9 | 2
192.168.1.4/30 | 192.168.1.9 | 2
195.181.56/30 | 192.168.1.14 | 2
192.168.1.16/30 | 192.168.1.14 | 3
0.0.0.0 | 192.168.1.14 | 4
Routertabel R3 |  | 
NETVÆRK | SENDES TIL | HOP
195.181.56/24 | 195.181.56.2 | 1
192.168.1.4/30 | 192.168.1.6 | 1
192.168.1.12/30 | 192.168.1.14 | 1
195.181.54/24 | 192.168.1.5 | 16
192.168.1.8/30 | 192.168.1.5 | 16
195.181.55/24 | 192.168.1.13 | 2
192.168.1.16/30 | 195.181.56.1 | 2
0.0.0.0 | 195.181.56.1 | 3
Routertabel R4 |  | 
NETVÆRK | SENDES TIL | HOP
195.181.56/30 | 195.181.56.1 | 1
192.168.1.16/30 | 192.168.1.18 | 1
192.168.1.4/30 | 195.181.56.2 | 2
192.168.1.12/30 | 195.181.56.2 | 2
195.181.54/24 | 195.181.56.2 | 3
195.181.55/24 | 195.181.56.2 | 3
192.168.1.8/30 | 195.181.56.2 | 3
0.0.0.0 | 192.168.1.17 | 2
X

## Slide 24: Nye router giver igen konvergens!
Routertabel R1 |  | 
NETVÆRK | SENDES TIL | HOP
195.181.54/24 | 195.181.54.1 | 1
192.168.1.8/30 | 192.168.1.9 | 1
195.181.55/24 | 192.168.1.10 | 2
192.168.1.12/30 | 192.168.1.10 | 2
195.181.56/24 | 192.168.1.10 | 3
192.168.1.16/30 | 192.168.1.10 | 4
0.0.0.0 | 192.168.1.10 | 5
Routertabel R2 |  | 
NETVÆRK | SENDES TIL | HOP
195.181.55/24 | 195.181.55.1 | 1
192.168.1.8/30 | 192.168.1.10 | 1
192.168.1.12/30 | 192.168.1.13 | 1
195.181.54/24 | 192.168.1.9 | 2
195.181.56/30 | 192.168.1.14 | 2
192.168.1.16/30 | 192.168.1.14 | 3
0.0.0.0 | 192.168.1.14 | 4
Routertabel R3 |  | 
NETVÆRK | SENDES TIL | HOP
195.181.56/24 | 195.181.56.2 | 1
192.168.1.12/30 | 192.168.1.14 | 1
195.181.54/24 | 192.168.1.13 | 3
192.168.1.8/30 | 192.168.1.13 | 2
195.181.55/24 | 192.168.1.13 | 2
192.168.1.16/30 | 195.181.56.1 | 2
0.0.0.0 | 195.181.56.1 | 3
Routertabel R4 |  | 
NETVÆRK | SENDES TIL | HOP
195.181.56/30 | 195.181.56.1 | 1
192.168.1.16/30 | 192.168.1.18 | 1
192.168.1.12/30 | 195.181.56.2 | 2
195.181.54/24 | 195.181.56.2 | 4
195.181.55/24 | 195.181.56.2 | 3
192.168.1.8/30 | 195.181.56.2 | 3
0.0.0.0 | 192.168.1.17 | 2
X
Transportnettet 192.168.1.4/30 ‘forsvinder’ fra tabellerne = dynamik!

## Slide 25: En nyere Distance Vector protokol
EIGRP - Enhanced Interior Gateway Routing Protocol
  Den er Cisco proprietær.
  Det er en forbedret RIP protokol.
Fordele:
  Kan finde ud af store net
    Maksimum HOP-Count = 255
  Kan ”måle” afstand mellem net på kombinationer opsat af:
    Hop-count, Båndbredde, forsinkelse, belastning, pålidelighed og pakkestørrelse.

## Slide 26: Link State protokoller
En helt anden type routing protokol end distance vector typen er link state protokollen:
  Link State = forbindelsens tilstand
    Link state UP eller Link state DOWN
  Hvis en link ændrer state sendes en LSA pakke til alle andre routere som er med i protokol-samarbejdet
  Alle routere prøver nu aktivt at finde en ny vej frem til netværket bag den defekte link og de ‘snakker sammen’ via protokollen undervejs
  ‘Bedste vej’ til netværket udregnes ved hjælp af en algoritme kaldet Shortest Path First, SFP
    Algoritmen er udviklet af professor Dijkstra, en hollandsk matematiker 

## Slide 27: R4 ‘bygger’ Dijkstra topologi træ …
48
25
1
48
1
COST
192.168.1.6/30
R3
192.168.1.14/30
R3
195.181.56.2/24
R3
192.168.1.18/30
R4
195.181.56.1/24
R4
LINK
ROUTER
Topologi Database R4

## Slide 28: Link State – og dens fordele 
Link State routingsprotokol sender ikke hele route-tabeller
  Kun små Link State Advertisments - LSA’er – sendes mellem routerne
  Dette sparer båndbredde og giver meget hurtig konvergens i nettet
  Kan håndtere meget store netværk
Eksempler på link state protokoller:
  OSPF (Open Shortest Path First)
  IS-IS (Intermediate System to Intermediate System)