## Slide 1
Den blinky du hentede skrev også i displayet, så det skal vi nu have installeret.
Lav et nyt projekt og tilføj denne gang pakken Graphic LCD.
Indsæt derefter koden fra næste side.
Når du har gjort det ændre du din tidligere kode med de blinkende LEDs, så den også indeholder en tæller, og har en linie der viser værdien fra adc læsningen.

## Slide 2
/*---------------------------------------------------------------------------
* Name: Blinky_orso1.c
* Purpose: LED Flasher for MCBSTM32C
*----------------------------------------------------------------------------*/
#include "stm32f10x.h" // Device header
#include <stdio.h>
#include "GLCD.h" // Keil::Board Support:MCBSTM32C:Graphic LCD
#define __FI 1 /* Font index 16x24 */
/*----------------------------------------------------------------------------
Main function
*----------------------------------------------------------------------------*/
int main (void) {
char str[20] = " Dette er en tekst ";
char text[20] = "";
int32_t count = 0;
GLCD_Initialize(); /* Initialize the GLCD */
GLCD_Clear(White); /* Clear the GLCD */
GLCD_SetBackColor(Blue);
GLCD_SetTextColor(Red);
GLCD_DisplayString(0, 0, __FI, " MCBSTM32E Demo ");
GLCD_DisplayString(2, 0, __FI, " www.keil.com ");
GLCD_DisplayString(3, 0, __FI, str);
while (1){ //Kør evigt
sprintf(text, "%i ", count--);
GLCD_DisplayString(4, 0, __FI, text);
}
return 0;
}